Схема

теплоснабжения Белогорновского муниципального образования вольского МУНИЦИПАЛЬНОГО района Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Белогорновского муниципального образования………………………………………………………   3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………10

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..18

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….18

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..24

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….25

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...27

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..28

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….29

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............30

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Белогорновского муниципального образования Вольского муниципального района

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Белогорновского муниципального образования.

1.1.Существующее состояние.

Белогорновское  муниципальное образование  расположено в северной  части Саратовской области.  Административный центр – с. Белогорное. Протяжённость территории с востока на запад - 30 км., с севера на юг - 35 км.  Муниципальное образование  граничит на северо-востоке с Хвалынским районом Саратовской области, на западе с Междуреченским МО, на юге с Покровским МО Вольского района.

Территория муниципального образования составляет 26,58 кв. км., численность постоянно проживающего населения – 0,985 тыс. человек. На территории муниципального образования находится три населенных пункта.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Белогорновского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть общественные и административных здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Белогорновского муниципального образования осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

ОАО «Вольсктеплоэнерго» расположен по адресу: г. Вольск, ул.Народная 159-б.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Белогорновское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Белогорное | административное здание АБК, Детский садик «Солнышко», здание Дома культуры, здание Дома-интерната для инвалидов и престарелых, пищеблок, прачечная, гаражи. |  |  | 150 | ОАО «Вольсктеплоэнерго». |
| 2 | Котельная ГБОУ «Детский дом-школа для детей сирот» с.Белогорное | Здание школы | 180 | 180 |  | ГБОУ «Детский дом-школа для детей сирот» с.Белогорное |
| Всего |  |  |  |  |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ОАО «Вольсктеплоэнерго» | 1089.13 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Белогорновского муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 379,2 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 379,2 | 30,0 | 30,0 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Белогорновское сельское поселение |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго». | 2307,947 | 0 | 0,048 | 0 |
| Котельная ГБОУ» Детский дом-школа для детей сирот» с.Белогорное | 227,613 | 0 | 0,048 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Белогорновское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго». | МУК «ДК с. Белогорное» | 166 | 133 |  |  | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад с.Белогорное» | 150 | 120 |  |  | 0 |
|  |  | ГБУ СО «Белогорновский дом – интернат для престарелых и инвалидов» | 5972 | 1200 |  |  | 0 |
|  |  | Администрация Белогорновского МО ВМР Саратовской области | 60 | 52 |  |  | 0 |
|  |  | Ф ОАО «Сбербанк России» Вольское отд. № 242 | 12 | 9 |  |  | 0 |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал | 4 | 2 |  |  | 0 |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области | 14 | 10 |  |  | 0 |
|  |  | МУЗ «Вольская ЦРБ» | 26 | 22 |  |  | 0 |
|  |  | итого по котельной | 6404 | 1548 | 0 | 0 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Белогорновского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поснлении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго» Для здания АБК (административно-бытового комплекса) |
| Пл.65 лет Октября д 8 30м | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго» Для Дома интерната для ветеранов |
| 0 | 0 | 0 | Пл.65 лет Октября д 8 130м |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго» для здания ДК |
| 0 | 0 | Пл.65 лет Октября д 8 120м | 0 |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго» Для здания детского садика «Солнышко» |
| 0 | Пл.65 лет Октября д 8 150м | 0 | 0 |
| Котельная ГБУ Детский дом школа |
| -пл.65 лет Октября д.7 100м- | 0 | 0 | 0 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Белогорновское сельское поселение |  |  |
| Котельная ГБУ Детский дом школа с.Белогорное пл.65 лет Октября д7 | 1,89 | В работе |
| Котельная с. Белогорное ОАО «Вольсктеплоэнерго». с.Белогорное пл.65 лет Октября д.8 | 1.89 | В работе |

Крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной ОАО «Вольсктеплоэнерго» и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  Белогорновского сельского  поселения осуществляет с 01.10.1996 года. Одна котельная находится в ведении образовательного учреждения.

Модернизация системы теплоснабжения Белогорновского муниципального образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 22,86 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   Белогорновского муниципального образования  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Белогорновское сельское поселение |  |  |
| Котельная ОАО «Вольсктеплоэнерго» с.Белогорное, ул. Октябрьская | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Котельная ГКОУ «Детский дом- школа с.Белогорное» | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Белогорновское сельское поселение | 0,05 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом  Белогорновского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не имеется.

4.3. Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не имеется.

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Белогорновского муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Белогорновского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Белогорновское сельское поселение |
| 1 | Котельная ОАО «Вольсктеплоэнерго» с. Белогорное, пл 65 лет. Октября д.8 | КСВ-0,63 Факел ГСВ №0163 | 2 1 | 1996 1996 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 |
| 2 | котельная ГКОУ «Детский дом-школа с.Белогорное», с. Белогорное, пл.65 лет Октября д.7 | КВГ-05_115Н | 1 | 2005 | 0.43 | 0.43 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белогорновское сельское поселение |  |
| 1 | Котельная ОАО «Вольсктеплоэнерго» с.Белогорное, пл. 65 лет. Октября д.8 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | Котельная ГКОУ Детский дом-школа с.Белогорное пл.65 лет Октября д. 7 | 0,43 | 0.43 |
|  | Итого: | 2.32 | 2.32 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Белогорновского муниципального образования рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Белогорновского муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Белогорновского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей | 2400 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | теплотрасса Котельная ОАО «Вольсктеплоэнерго» с.Белогорное, пл 65 лет. Октября д.8 | 1200 | П.м. |  |
| 1.2 | теплотрасса котельная ГКОУ «Детский дом-школа» с.Белогорное пл.65 лет Октября д.7 | 510 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белогорновское сельское поселение |  |
|  | газ | 198000.0 | нет | нет |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить проблемы по обеспечению потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Изношенность котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  с.  Белогорное осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго», которую предлагается определить в качестве единой теплоснабжающей организации.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «Вольсктеплоэнерго» охватывает большую часть территории Белогорновского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с.Белогорное.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белогорновское сельское поселение |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Белогорновского муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

СХЕМА № 1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. Белогорное

# Text boxes

ГБУ Дом интернат для престарелых и инвалидов с.Белогорное

Котельная

ГКОУ «Детский дом школа с.Белогорное»

МУК ДК с.Белогорное

Администрация

КОТЕЛЬНАЯ

МДОУ Детский сад «Солнышко»