Схема

теплоснабжения

Сенного  муниципального образования

Вольского муниципального района

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Сенного  муниципального образования

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Сенного муниципального образования

1.1.Существующее состояние.

Сенное муниципальное образование расположено в западной  части Вольского муниципального района Саратовской области.  Административный центр – рабочий поселок Сенной. Расстояние от центра муниципального образования  до районного центра  -  44 км. Муниципальное образование граничит с Барановским, Куриловским, Кряжимским МО.

Площадь	муниципального образования -	91,3 кв.км, численность постоянно проживающего населения – 7,1 тыс. человек. На территории муниципального образования  находится три населенных пункта – р. п. Сенной,     с. Ключи, п. Карьер.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сенного муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, предприятия и организации подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р. п. Сенной осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»; филиал ОАО «РЭУ» «Саратовский»; на территории с. Ключи - ООО «Вольсктеплоэнерго».

Приволжская дирекция по тепловодоснабжению  расположена по адресу: г.Саратов, ул. Станционный проезд, 14.

ОАО «РЭУ» «Саратовский» расположена по адресу: г. Энгельс-1 Саратовской области.

ООО «Вольсктеплоэнерго расположена в г.Вольске.

В системе теплоснабжения поселения насчитывается 3 котельных:

- котельная Приволжской  дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» отапливает многоквартирный жилой фонд, общественные здания, предприятия, организации, объекты социальной сферы;

- котельная ОАО «РЭУ» «Саратовский» отапливает многоквартирный жилой фонд военного городка, в/ч 15650-12, объекты МО РФ;

- в с. Ключи котельная ОАО «Вольсктеплоэнерго» отапливает объекты социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения).

р.п.Сенной и с. Ключи газифицированы, поэтому большая часть индивидуальной жилой застройки отапливается газом. Часть жилых домовладений этих населенных пунктов оборудованы печами на твердом топливе.  Домовладения п. Карьер отапливаются печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение получают потребители, которые присоединены к центральному отоплению в р.п.Сенной.

Характеристики источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | №5/26 Саратовская обл., Вольский р-н, Сенной в/г №5 | в/ч 15650-12, объекты МО РФ | 9287 | 892 | 8395 | филиал ОАО "РЭУ" "Саратовский" |
|  |  | Общежитие д. 10 , жилой фонд | 6232 | 1180 | 5052 | Филиал ОАО "РЭУ" "Саратовский" |
|  |  | Всего: | 15519 | 2072 | 13447 |  |
| 2 | ТЧ-12 | Административные здания, жилой фонд, объекты социальной сферы | 12928,25 | 136,1 | 12792,15 | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |
| 3 | Котельная с. Ключи | Школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт | 216 | 82 | 134 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | Филиал ОАО «РЭУ» «Саратовский» | 752,90 кроме того 18% НДС |
| 2 | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению –филиал ОАО «РЖД» | 1100,13 кроме того 18% НДС |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| № 5/26 Саратовская обл. Вольский р-н Сенной в/г № 5 | 13646,33574 | 5588,95 |  |  |
| ТЧ-12 | 44224,8 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отапливаемыми объектами

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | №5/26 Саратовская обл., Вольский р-н, Сенной в/г №5 | в/ч 54817,объекты МО РФ | 100074,13 | 5010,57574 | 3663,5 | 25875 | закрытая |
|  |  | Общежитие д. 10 | S=1358 | 277,03 | 82,37 |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 1 | S=3418 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 2 | S=3404 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 3 | S=4446,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 4 | S=4471,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 5 | S=4308,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Песчаная 1 | S=3444,6 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Песчаная 3 | S=3511,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 2 | S=3497 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 4 | S=3487,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 6 | S=3496 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной пер.Школьный 9 | S=228,4 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 12 | S=54,6 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул.3еленая,14 | S=55,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 16 | S=53,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 18 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 20 | S=82,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р. п. Сенной, ул. Зеленая,7 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 9 | S=53,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 1 1 | S=53 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 13 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Спортивная, 5 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой домСаратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная,1 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная 1 1 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 13 | S=55 | 8358,7 | 1843 |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 15 | S=54,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 17 | S=53,9 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 19 | S=53,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 6 | S=54,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 8 | S=54,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 10 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 12 | S=53,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 14 | S=52,8 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 16 | S=54,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 18 | S=64,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 20 | S=87,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 5 | S=54 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 7 | S=53,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 9 | S=53,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 11 | S=53 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 13 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 15 | S=53,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Комарова, 17 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Комарова, 19 | S=54,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Зеленая,8 | S=54,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Зеленая, 10 | S=54,4 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 13646,3357 | 5588,95 |  |  |
| 2 | Котельная ПДТВ (ТЧ-12) | Ведомственная охрана Сенная |  | 81,78 | - | - | 0 |
|  |  | НУЗ Линейная больница Сенная |  | 369,056 | - | - | 0,806 |
|  |  | МОУ СОШ № 47 |  | 408,62 | - | - | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 29» |  | 214,56 | - | - | 0,024 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 51» |  | 227, 28 | - | - | 0,012 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 8» |  | 89,13 | - | - | 0, 0142 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 50» |  | 201, 31 | - | - | 0, 0132 |
|  |  | Администрация Сенного МО |  | 59,69 | - | - | 0 |
|  |  | ЗАО «Тандер» |  | 88, 685 | - | - | 0 |
|  |  | Жилой фонд |  | 7641,43 | - | - | 22,3464 |
|  |  | ИП Супрун |  | 25,03 | - | - | 0 |
|  |  | ИП Кузовова |  | 43,71 | - | - | 0 |
|  |  | МУК «Дом культуры р. п. Сенной» |  | 141, 18 | - | - | 0 |
|  |  | Библиотека |  | 24,69 | - | - | 0 |
|  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | 50,39 | - | - | 0 |
|  |  | ИП Черных |  | 14.02 | - | - | 0 |
|  |  | ООО Альтернатива |  | 2,57 | - | - | 0 |
|  |  | ИП Малина |  | 2,17 | - | - | 0 |
|  |  | ЗАО «Волгатранстелеком» |  | 14,88 | - | - | 0 |
|  |  | ТрансКредитБанк |  | 10,67 | - | - | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Сенного муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная ТЧ-12 |
| 4044 | 520 | - | 1200 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТЧ-12, Саратовская область, Вольский р-н, р. п. Сенной, ул. Спортивная, д. 21 | 21,96 | В работе |
| Котельная с. Ключи | 0,9 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Сенного муниципального образования осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД», филиал ОАО «РЭУ» Саратовский и ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Модернизация системы теплоснабжения Сенного муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов в Сенном муниципальном образовании газифицирована.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Сенного муниципального образования  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| ТЧ-12 | 0,116 | 0,114 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| ТЧ-12 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| ТЧ-12 | 3067,74 | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Сенного муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

Планируется перевод котельной, обслуживаемой филиалом ОАО «РЭУ» «Саратовский» с одного вида топлива (мазут) на другой вид топлива (газ).

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Ключи Универсал-5 3 1985 0,9 0,24 |

4.2.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  Сенного муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Сенного муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЧ-12 | газ | 9794000 | нет | нет |
| №5/26 Саратовская обл, Вольский р-н, Сенной в\г № 5 | мазут | 4200 | Печное топливо | Печное топливо |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов на период до 2015 года не планируются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Сенного муниципального образования осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЭУ» Саратовский и ООО «Вольсктеплоэнерго».

Статус единой теплоснабжающей организации предлагается присвоить:

На территории р.п.Сенной - Приволжской дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»,

На территории с.Ключи - ООО «Вольсктеплоэнерго».

Как организациям, владеющим источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Сенного муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

CХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. КЛЮЧИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

от котельной ТЧ-12

м-н Солопова

ул. Привокзальная

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

от котельной № 5/26 Сенной в/г № 5

Финские дома

ул. Спортивная

# Text boxes

Школа

Детский сад, медпункт, библиотека

Котельная

вокзал

котельная ТЧ-12

школа 47

клуб

д/с 50

д/с 8

д/с 29

Больница

д/с

51

Депо

ул. Песчаная

№1

№3

9

№2

школа

№2

№4

Ул. Солнечная

№3

№4

№ 2

№1

№6

Котельная

№5